# Otázky a odpovědi pro zkoušku z ovládání

# a údržby vozidla (Autoškola PELC)

Staženo z www.sweb.cz/AutoskolaPELC

A, A1

1.      Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou

Při obchůzce kontrolujeme:

*  samovolný nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny

*  závady na kolech a pneumatikách (poškození, hustota, hloubka dezénu

*  čistotu  zpětných zrcátek, světel,  SPZ a žebrování na motoru (chlazení)

*  funkčnost  osvětlení motocyklu

*  a další . . .

2.      Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.

Kontrola tlaku:

*  provádíme tlakoměrem

*  tlak předepisuje výrobce pneumatik i výrobce motocyklu

*  přehuštění a podhuštění pneumatiky vede kromě snížení bezpečnosti jízdy i ke snížení          životnosti pneumatik

*  pozor na tlak v zadní pneumatice - při jízdě se spolujezdcem je třeba jej podle předpisu

výrobce zvýšit

Hloubka dezén

*  provádíme po celém obvodu a celé šíři běhounu

*  používáme délkové měřidlo (hloubkoměr)

*  minimální přípustná hloubka dezénu je 1,6 mm (u motocyklu s konstrukční rychlostí

nepřevyšující 50 km.h-1 a objemu válců do 50 cm3 -  1,0 mm)

3.      Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu a co může být příčinou nepřesného vedení

*  provádíme namátkově, vždy však po napnutí sekundárního hnacího řetězu nebo

po těžkém pádu stroje

*  vyrovnání osy zadního kola provedeme napínacími šrouby řetězu

*  není-li motocykl ve stopě, hrozí jeho "vlnění" v zatáčkách a nepřesné vedení

Způsob kontroly:

*  latí - lať přiložená na kola musí být přitlačena na všech čtyřech bodech, kde se může

dotknout ráfků

*  kontrolujeme přímo stopu po průjezdu motocyklu (na povrchu který uchová otisk pneu)

*  pohledem na motocykl za jízdy

Příčiny nesprávného vedení:

*  zkřížení rámu stroje

*  vychýlení některých z kol

*  nevycentrovaná kola

4.      Popište napnutí sekundárního hnacího řetězu motocyklu

*  zadní kolo motocyklu bývá nejčastěji poháněno sekundárním hnacím řetězem

*  musí mít určitou vůli, tj. průhyb, který je přesně stanoven výrobcem motocyklu

*  tato vůle je nutná, aby se umožnilo volné pružení zadní části motocyklu  (1 - 1,5 cm)

*  kontrolujeme prsty, které přiložíme na střed mezi uložení řetězu

*  nový řetěz se po čase "vytáhne" a je třeba ho napnout

Přílišné napnutí řetězu:

*  nadměrné opotřebení řetězu a zvýšená hlučnost

*  nadměrné zatížení ložisek

*  možnost prasknutí řetězu

Příliš volný  řetěz:

*  nadměrné opotřebení ozubených kol

*  spadnutí řetězu za jízdy

Jiný pohon zadního kola:

*  kloubový hřídel "kardan" (kromě mazání péči nevyžaduje)

*  plastový ozubený řemen (snížení hmotnosti motocyklu)

5.      Popište, jek se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech

Vůle řízení:

*  kontrolujeme pevnost ložisek v hlavě řízení stroje

*  při kontrole musí být přední kolo nadlehčeno - oběma rukama uchopíme teleskopické

vidlice řízení a pohybujeme jimi dopředu a dozadu

*  vůle ložisek je velmi nebezpečná - řídítka se za jízdy rozkmitají a stroj je  špatně

ovladatelný

Vůle ložisek v kolech:

*  uchopíme oběma rukama kolo vpředu a vzadu a pohybujeme jím do stran

*  při kontrole předního kola musí být řízení bez pohybu

*  volné ložisko je třeba ihned vyměnit

*  kmitání kola a řídítek nebezpečně snižuje ovladatelnost motocyklu

6.      Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování

*  kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu

*  pravá ruka mačká páčku brzdy na řídítkách

volný krok páčky brzdy musí být 1-2 cm

po uvolnění tlaku na páčku se má kolo volně otáčet

*  krok páčky brzdy předního kola seřídíme upravením délky lanovodu

nebo maticí na klíči brzdy

*  KAPALINOVÁ brzda - kontrolujeme množství brzdové kapaliny

*  KOTOUČOVÁ brzda -  pravidelně kontrolujeme tloušťku brzdových destiček

7.      Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování

*  kontrolu provádíme na motocyklu v klidu a na stojanu

*  pravá noha stlačuje špičkou páku brzdy

volný krok brzdy musí být 1 - 3 cm

po uvolnění tlaku na páku brzdy se má kolo volně otáčet

*  krok páky brzdy zadního kola upravujeme pomocí seřizovací matice

u klíče brzdy zadního kola

8.    Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

Kotoučová brzda:

*  na brzdový válec tlačí brzdové destičky po obou stranách proti sobě  >I< (třením se

zpomaluje otáčivý pohyb kotouče)

*  vysoký brzdný účinek (síly působí proti sobě)

*  je lépe chlazená (tření vzniká na povrchu kotouče - lepší přístup vzduchu)

*  většinou se používá na předních kolech (u výkonných automobilů i ne zadních)

Bubnová brzda:

*  uvnitř brzdového bubnu se roztahují čelisti s obložením

*  nižší účinek (přehřívání, síly nepůsobí proti sobě)

*  tření vzniká uvnitř brzdového bubnu a proto je méně chlazená

9.   Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd,

popište jejich ošetřování

Kontrola:

*  na pravé straně řídítek je zásobní nádobka brzdové kapaliny

*  hladina brzdové kapaliny v nádržce musí být na vyznačené rysce nebo v kontrolním

okénku (pokud ryska  není vyznačena doplňujeme kapalinu asi 1cm pod horní okraj

nádržky)

Závady:

* Netěsnost systému (projevy – časté doplňování brzdové kapaliny)

10.  Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu

Čtyřdobý motor:

*  má trvalou náplň oleje

*  množství oleje v motoru kontrolujeme vždy před jízdou speciální měrkou

*  měrku před vlastním měřením otřeme hadříkem

*  motocykl stojí kolmo

*  výměna oleje probíhá podobně jako u automobilu

Dvoudobý motor:

*  nemá trvalou náplň oleje

*  mazání motoru zajišťuje palivová směs s přídavkem speciálního motorového oleje

*  buď čerpáme benzin s olejem u stojanu MIX, nebo směs benzinu s olejem

připravíme sami smícháním v předepsaném poměru mícháme přímo v nádrži motocyklu,

nebo předem v kanystru

*  Mísící poměr benzinu a oleje stanovuje výrobce motocyklu (např. 1:30 až 1:50)

11.  Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu

Výměna:

*  sejmout kryt světlometu

*  odpojit konektor s kabely

*  pootočením uvolnit objímku a vyjmout ji

*  vyměnit vadnou žárovku za novou stejného typu a příkonu

*  halogenové žárovky nedržet za skleněnou baňku (jen za kovovou patici)

*  u dvouvláknové žárovky (potkávací - dálková světla) dbát na správnou polohu

kontaktů - jinak místo potkávacího světla svítí dálkové a naopak

*  upevníme objímku, zapojíme konektor a uzavřeme kryt

12.  Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu

Chlazení vzduchem:

*  je účinné a konstrukčně jednoduché

*  válce a hlavy motoru jsou opatřeny žebrováním, které zvětšuje jejich plochu a tím

může vzduch lépe odvádět teplo

*  motor je chlazen náporem vzduchu při jízdě

*  kromě občasného čištění žeber nevyžaduje tento chladící systém žádnou údržbu

*  nevýhodou je hlučnost a nerovnoměrné chlazení

Chlazení kapalinou:

*  náplní je nemrznoucí kapalinová směs

*  směs odnímá přebytečnou teplotu z motoru a následně se ochlazuje v chladiči

*  cirkulaci mezi motorem a chladičem zajišťuje kapalinové čerpadlo

*  výhody - tichý chod a rovnoměrné chlazení

*  nevýhody - vyšší nároky na údržbu, možnost poruch (porušení netěsnosti apod.)

13.  Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu

V motoru:

*  množství oleje v motoru kontrolujeme vždy před jízdou speciální měrkou

*  měrku před vlastním měřením otřeme hadříkem

*  motocykl stojí kolmo

*  výměna oleje probíhá podobně jako u automobilu

*  u dvoudobých motorů nemá motocykl trvalou olejovou náplň

V převodovce:

*  pohledem na tzv. "hladinovou zátku" na boku převodové skříně

*  kontroly provádíme ve lhůtách předepsaných výrobcem motocyklu

14.  Popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnost

Akumulátor (baterie):

*  je zdrojem elektrické energie v době kdy neběží motor (především při startování ...)

*  po nastartování motoru již el. energii vytváří alternátor, který současně dobíjí akumulátor

*  správnou funkci alternátoru signalizuje kontrolka, která musí po nastartování zhasnout

*  parametry akumulátoru  *  napětí (např. 12 voltů)

*  kapacita (např. 44 ampérhodin) - uvádí dobu, po níž lze

akumulátor daným proudem vybíjet

Akumulátoru nejvíce škodí:

*  zkraty a záměna polarity

*  nedostatek elektrolytu

*  vybití na hranici možnosti akumulátoru a ponechání v tomto stavu delší dobu

*  dlouhodobé vybíjení vysokými startovacími proudy (lepe je startovat vícekrát krátce

než  jednou dlouze)

*  mráz, není-li akumulátor dostatečně nabit

Kontrola a údržba:

*  upevnění, připojení a čistotu kabelových svorek ("zaoxidované" kontakty očistíme vodou)

*  před zimou nebo po delším odstavení vozidla nechat zkontrolovat stav nabití

*  hladinu elektrolytu v článcích (odšroubovat zátky - hladina elektrolytu musí dosahovat

nad olověné desky článků) - doléváme pouze destilovanou vodu

*  moderní akumulátory jsou již bezúdržbové

15.  Vyjmenuj povinné vybavení motocyklu

*  jedna náhradní pojistka

*  po jedné náhradní žárovce od každého druhu pro osvětlení a světelnou signalizaci

*  prostředky a pomůcky na opravu běžných závad (např. klíč na svíčky, pneuměřič,

základní nářadí)

*  motolékárnička

Mgr. Miloslav PELC